Scheda tecnica dettagliata HANSEL E GRETEL

### SPAZIO SCENICO – DIMENSIONI MINIME 7 X 7 X 4 mt

#### AMERICANA POSTERIORE

# Blu ( Ch 8)                                                             Rosso       (Ch 9)                                   Blu ( Ch 8)

Fondale                                                                                                       Fondale

Dal fondale alle macchina scenica                                                                       2,5 mt  min

Macchina del fumo

Macchina scenica                                                dimensioni 2,5 X 1 X 2 mt

Par 36                                                                           Ch 7                                                                      par 36

Dalla macchina sc. Alla fine del palco      3,5mt min

Taglio    Ghiaccio con bandiera su piantana           Ch 3                   Taglio Ghiaccio  bandiera e  piantana

## Monitor Audio

Ambra con Bandiera  A TERRA   (Canale 2)                           Ambra con Bandiera

Faro piccolo          diacr. 50W   Ch 10

Scala palco platea

Strobo piccole         Ch12

FRONTALI

## Bianco                                                               Canale 1                                               Bianco

##### Blu                                                                 Canale 4                                                                Blu

Scheda tecnica HANSEL E GRETEL

###### Pianta in sezione

Fari su americana a mt 6 dall’inizio palco e perpendicolari alla

macchina scenica

Par 36 a mt 4

Fondale a mt 2     .

Fari su piantane            a mt 2 dall’inizio palco

Macchina scenica dal proscenio mt 6

CABLAGGIO LUCI

Ch  1        frontali bianchi

Ch  2        frontale a terra ambra

Ch  3        tagli

Ch  4

Ch  5        frontali blu

Ch  6        LUNA ( SPINA CEE ) il trasformatore degli occhi della luna va collegato in diretta!!!

Ch  7        PAR piccoli

Ch  8        controluci blu

Ch  9        controluce rosso

Ch  10

Ch  11        frontale diacroica piccola

Ch  12        strobo

Attrezzature tecniche

Mixer audio 8 Ch Min, (possibilmente con Eq Parametrico e due linee monitor). Un monitor. ( all’aperto - 4 Radiomicrofoni Lavalier). Un riverbero digitale. Due casse da 200W rms min. Un lettore minidisc, un lettore CD.

Mixer luci in manuale 12 Ch Min. Dimmer da 12 Ch 2Kw 11 proiettori teatrali da 500 o 1000 Watts (4 Blu, 1 rosso, 2 ambra, 2 ghiaccio, 2 bianchi)+ 4 par 36 + 2 strobo piccole. 4 bandiere. Cavi :2 treccie da 4 Cee – Cee per i fari a terra, una treccia da tre per i controluce, due singoli lunghi per i par 36, due singoli lunghi per i frontali, 6 singoli (corti)  prolunghe varie.

2 o 4  piantane piccole,  ganci per i fari.

Fondale nero con entrata centrale

# Text boxes

Macchina Scenica

REGIA

Macchina scenica

PALCOSCENICO